La lepre e la tartaruga.  La formica e la cicala

Muoversi in città – mezzi a confronto

Tabella 1

Le fonti dati

I dati di consumo ed emissioni per i vari mezzi sono stati desunti dalle seguenti fonti.

Scooter elettrico: tabelle con prove su strada eseguite dall’Enea, inviate dal distributore Oxygen Italia (http://www.oxygenworld.it/start.html);

Autobus elettrico, a gasolio e a metano: dati Officina ATR Forlì;

Automobili: catalogo on-line sul sito Fiat www.fiat.it, ciclo urbano.

I costi energetici unitari sono stati dedotti dalle seguenti fonti.

Energia elettrica per scooter: è stato considerato un valore medio (il costo al kWh varia anche in base all’energia assorbita) delle tariffe Enel Distribuzione applicate all’utenza privata in orario serale senza contratti particolari.

Energia elettrica per autobus: dati Officina ATR Forlì

Gasolio per autobus: dati Officina ATR Forlì

Carburanti liquidi per auto: è stato considerato il valor medio delle tariffe applicate dalle 9 maggiori compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale, riferito all’acquisto self-service, con dati aggiornati al 05/09/06 (http://carburanti.tariffe.it/).

Metano per auto private: è stato utilizzato il prezzo di vendita al 13/09/06 applicato identicamente dai 3 distributori presenti nel territorio comunale.

I dati relativi ai costi aggiuntivi sono stati dedotti dal sito ATR (http://www.atr-online.it/).

Tabella 2

La scelta dei percorsi e la misurazione delle distanze

Per misurare le distanze percorribili dai vari mezzi è stata effettuata una misurazione diretta tramite ciclo-computer professionale: la prova ha consentito anche di verificare a priori, direttamente sul campo, la presenza di sensi unici e la convenienza di un percorso rispetto ad un altro.

Sono stati quindi scelti i percorsi più probabili che saranno seguiti dai vari mezzi.

Per il pedone è stato ipotizzato un percorso diretto di lunghezza 1,41 km: P.le Martiri d’Ungheria - v.le della Libertà – via S. Sirotti – via Bonali – p.zza Mangelli – via Bruschi  – p.tta Savonarola – via U. Bassi- via Maceri – p.tta Pagano - via Digione -  via G. Regnoli – Largo de Calboli,  p.zza Saffi (salone comunale).

Per la bicicletta la possibilità di attraversare l’area ex-Mangelli si è rivelata meno conveniente a causa della impossibilità di attraversare v.le Matteotti rimanendo in sella e alla presenza di una serie di sensi vietati da via Valzania in poi che costringono alla immissione su via Mazzini, allungando il percorso. Quindi il percorso più breve, anche se forse non il più lontano dal traffico, risulterebbe di lunghezza pari a 1,63 km: P.le Martiri d’Ungheria – v.le della Libertà – via Manzoni – via Ridolfi – via Oriani – p.le Indipendenza – via Oberdan – c.so della Repubblica – p.zza Saffi (salone comunale).

Per gli autobus si è considerato il percorso, identico per tutte le linee, di lunghezza pari a 1,69 km: P.le M. d’Ungheria – v.le della Libertà – P.zzale della Vittoria – c.so della Repubblica – p.zza Saffi.

Per le auto e lo scooter si ritiene che il percorso più conveniente, che consente di evitare il secondo semaforo su v.le della Libertà e il semaforo su P.le della Vittoria, sia di lunghezza pari a 1,59 km: P.le Martiri d’Ungheria – v.le della Libertà – via Manzoni – via Ridolfi - via Oriani – p.le Indipendenza – via Oberdan – c.so della Repubblica – via Filopanti – p.zza 20 Settembre (parcheggio).

I consumi energetici

Per i consumi energetici si precisa che in Tabella 2 si sono valutati unicamente i consumi diretti durante lo spostamento senza risalire alle fonti primarie, il che avrebbe comportato un consumo sensibilmente più elevato per i veicoli elettrici, considerando che l’energia elettrica deriva da altre fonti primarie con trasformazioni in cui si perde (sotto forma di calore a bassa temperatura) una quota rilevante dell’energia primaria. Basti pensare che il rendimento medio del parco termoelettrico italiano, si aggira attualmente attorno al 39%.  Considerando poi le ulteriori perdite nel trasporto (che a rigore andrebbero valutate anche per i combustibili liquidi usualmente trasportati in autocisterne), il rendimento si abbassa ulteriormente fino a circa il 34%.

Volendo riportare in termini primari i consumi energetici si potrebbe ottenere, con buona approssimazione, per un confronto energeticamente più corretto:

Tabella 3

Le emissioni

Anche riguardo le emissioni si precisa che i dati stimati in Tabella 2 sono riduttivi, in quanto forniscono semplicemente un’idea del contributo all’effetto serra delle varie forme di mobilità urbana.  Entro questa ottica, prendendo cioè in considerazione un gas avente un  effetto globale, diventerebbe però necessario stimare anche per i mezzi elettrici le emissioni delocalizzate che si sono inevitabilmente avute per produrre l’energia elettrica da essi consumata.

In altre parole i veicoli elettrici, anche se appartenenti alla categoria dei cosiddetti ZEV (Zero Emission Veichles), sono responsabili di emissioni su scala globale come illustrato dalla seguente Tabella 4, che fa riferimento sempre alla generazione convenzionale di energia elettrica.

Diverso sarebbe il caso in cui si riuscisse ad alimentare i veicoli elettrici con fonti energetiche rinnovabili: in questo caso essi potrebbero rientrare a pieno titolo tra i ZEV e varrebbero i risultati illustrati dalla Tabella 2 (emissioni nulle).

Tabella 4

Infine si ritiene doveroso precisare che anche se a livello di CO2 le emissioni dei veicoli a metano sono praticamente identiche a quelle dei corrispondenti veicoli alimentati a gasolio, il discorso è ben diverso per quanto riguarda gli inquinanti pericolosi in ambito urbano.

In tal caso senza dubbio il metano è il carburante di gran lunga più ecologico mentre molto peggiori risultano il gasolio e la benzina, ognuno con le sue specifiche problematiche.

I costi

Come specificato in precedenza sono stati valutati soltanto i costi all’utente finale (per l’autobus l’utente paga solo il biglietto) per lo spostamento in oggetto, che non sono i costi reali dello spostamento.

Infatti ad essi andrebbero aggiunti i costi di manutenzione ed eventuale riparazione dei mezzi e i costi d’acquisto con relativi ammortamenti, valutabili in base alla vita media dei veicoli e alla percorrenza chilometrica annua.  Con una analisi economica del genere si potrebbero valutare i reali costi chilometrici, come per esempio si possono trovare per le autovetture, sul sito dell’ACI.

Se poi a tali costi si volessero aggiungere tutti gli altri costi al contorno per la società (spese mediche per malattie respiratorie e incidenti, inquinamento ambientale, spese per la gestione del traffico, etc.) allora la valutazione potrebbe avere la pretesa di essere esaustiva.

Tabella 5

# Footnotes

Per effettuare i calcoli si sono utilizzati i seguenti dati di densità dei carburanti, considerando per la benzina e il gasolio i valori medi al’interno dei rispettivi intervalli:

Le emissioni specifiche di CO2, cioè le emissioni per produrre 1 kWh di energia elettrica sono valutate in base alla composizione del parco elettrico nazionale (Fonte: GRTN 2003)